## Slide 1: Attività di Ricerca e Sviluppo in INAF e dintorni contro la pandemia COVID19
Ottimizzazione di sistemi basati sugli UV: esempi di applicazioni su dispositivi sviluppati da industrie con il sostegno di INAF
Workshop INAF: 10 e 11 Marzo 2021, ore 14:30-18:00

## Slide 4
Sistemi simili gia esistenti ma non progettati ad hoc
Siamo passati da una disposizone casuale a una progettazione puntuale di tutte le parti del sistema
  Coating, rugosità, irradianza, geometria, flussi
Si migliora l’efficacia dei dispositivi di un fattore 10
Evidenze scientifiche hanno spostato l’attenzione sulla sanificazione dell’aria

## Slide 5
Studio dei motivi tecnici che hanno limitato in passato l’utilizzo di queste soluzioni
Sorgenti energivore e poco efficienti
Soluzioni:
LED
Riflessioni multiple (progettazione)
LED costosi, più complesso il dispositivo (dissipatori, electronica, ecc)
Sistema opaco vs Sistema riflettente
Miglioramenti in omogeneità di illuminazione e design

## Slide 6: Esempi di applicazioni industriali
e supporto INAF alla progettazione

## Slide 7: Simulazione vaschette controlli sicurezza AEREOPORTI

## Slide 8: Software di simulazione ottica
Zemax OpticStudio® (CAD ottico) è un software di progettazione ottica che permette di eseguire simulazioni di imaging e illuminazione, quindi anche di calcolare il flusso di fotoni simulando sorgente e geometria

## Slide 9: Idea di integrazione - retrofit

## Slide 10: Parametri di progetto
UV-C mW | 17
n. lampade | 11
Materiale interno | Al (MIRROR)
Materiale rulli | Al (MIRROR)
 | No scattering
Tipo analisi | Split rays; Incluse polarizzazioni
Valore Irradianza di riferimento | 3.7mW/cm2
Lunghezza d’onda simulazione | 254 nm
Schematizzazione geometria | Parallelepipedo con detecto virtuali su facce
Identificazione e selezione ipotesi e semplificazioni possibili

## Slide 11: Materiali e coating

## Slide 12: Come imposto il coating delle superfici specchiate in zemax
Seleziono raggi a 254 nm nel software
Imposto il tipo di coating con R = 93%

## Slide 13: Lampade Philips UVC

## Slide 14: design
Definizione della geometria e propagazione dei raggi
Disposizione dei detector virtuali (intercettano i raggi e li contano nell’analisi)

## Slide 15: design
Definizione della geometria e propagazione dei raggi
Disposizione dei detector virtuali (intercettano i raggi e li contano nell’analisi)

## Slide 16: Tempo di simulazione a seconda del numero di raggi e della ”risoluzione” necessaria sul detector

## Slide 17: mappe detector
sotto
lato
sopra

## Slide 18: mappe limitate a 3.7 mW/cm2
sotto
lato
sopra

## Slide 19: Sanificatori d’aria

## Slide 20
normale

## Slide 21
absorb

## Slide 22
< power

## Slide 23
Un altro dispositivo portatile per la sanificazione dell’aria

## Slide 25
Confronto con caso a pareti non riflettenti