## Slide 1: INAF-OAA: P. Bolli, A. Brucalassi, S. Chiarucci, L. Cresci, S. di Franco, C. del Vecchio, P. Di Ninni, D. Panella, R. Nesti, A. Tozzi CNR-INO: M. Barucci ISS-DMI: C. Argentini, G. Venturi, C. Fortuna, C. Fiorentini, A. Amendola, G. Marsili UniRoma1-DIET: F. Apollonio, M. Liberti
Workshop INAF - 10 e 11 Marzo 2021 Attività di Ricerca e Sviluppo in INAF e dintorni contro la pandemia COVID19
sCOVato: Progetto di spettroscopia a multi-lunghezza d’onda di campioni biologici per la ricerca di sottoprodotti del virus SARS-COV-2
Notes: Dipartimento Malattie Infettive

## Slide 2: Agenda
Introduzione, Pietro Bolli, INAF-OAA
Caratterizzazione di dielettrici con microonde di marcatori specifici del Sars-
CoV-2, Renzo Nesti, INAF-OAA
Tecnica di fluorescenza indotta dal laser, Anna Brucalassi, INAF-OAA
Disclaimer
I due metodi sono al momento in fase di valutazione per il deposito di domande di brevetto. I risultati qui mostrati saranno quindi limitati per non compromettere l’originalità dell’invenzione.

## Slide 3: Background
A fine Marzo 2020, il Presidente INAF sollecitava il personale INAF a «sviluppare idee e iniziative utili a contrastare il COVID19».
Ad inizio di Aprile, ad Arcetri venivano illustrate alcune idee proposte dalla comunità INAF  nessuna proposta legata all’utilizzo delle radio frequenze.
Si avviava quindi un brainstorming coinvolgendo anche realtà esterne ad INAF sul possibile utilizzo delle microonde per il contrasto alla pandemia.
Nel frattempo, grazie a precedenti collaborazioni/esperienze, si apriva anche la possibilità di raggiungere lo stesso obiettivo utilizzando una differente banda dello spettro (banda visibile).

## Slide 5
2 ESPERIMENTI
1 OBIETTIVO
1 GRUPPO

## Slide 8: Ruoli del TEAM
MICROONDE
VISIBILE

## Slide 9
Credit: Benedetta Argentini
Spectroscopy COVid-19 Analysis with mulTi-wavelength Observations

## Slide 10
Metodologie innovative per la rilevazione di infezione virale da corona Sars-CoV-2 con tecniche spettrometriche multibanda

## Slide 11: Budget
8.200 Euro da INAF-OAA su Ricerca di Base
12.500 Euro da INAF su FFO
2.800 Euro da INAF-OAA su altri fondi di progetto
Materiale di consumo: reagenti chimici, dispositivi di sicurezza, componenti in guida d’onda; materiale ottico; azoto liquido.
Servizi: spostamento strumentazione
Frigorifero con serratura e data-logger con sonda per controllo temperatura
Spettrometro

## Slide 12: Time line
11/2020
4/2020
7/2020
Avvio
sCOVato
Set up strumentale
ed ottimizzazione
Avvio esperimenti
6/2020
FISR
WP1: Attività di preparazione del porta-campione e del virus per effettuare i test
WP2: Messa a punto della procedura sperimentale e misura
WP3: Post-elaborazione ed analisi dati
WP4: Attività sperimentale sul coronavirus SARS-CoV-2
WP5: Modellizzazione del fenomeno elettromagnetico per l’identificazione del fingerprint
2/2021
Fine prima fase

## Slide 13: Stato attuale
A distanza di un anno, l’entusiasmo del gruppo non è diminuito, anzi ….
… i risultati delle prime misure sono molto promettenti e sono da stimolo per proseguire nella sperimentazione.
I tempi di sviluppo sono risultati più lunghi del previsto, ma i metodi potrebbero eventualmente trovare applicazione per altri patogeni virali.
Assieme allo studio Torta si è deciso di procedere al deposito di domanda di brevetto.
Non si prevede di affrontare l’ingegnerizzazione, l’ottimizzazione e l’automatizzazione del set up di misura.

## Slide 14: CARATTERIZZAZIONE DIELETTRICA MODELLO DI RIFERIMENTO: RIFLESSIONI MULTIPLE
Misura:
Fattore di propagazione:
Costante di Propagazione:
Permittività dielettrica:
Tangente di perdita:
Come realizzare un setup di misura a microonde per implementare il modello delle riflessioni multiple ?...........

## Slide 15: CARATTERIZZAZIONE DIELETTRICA SETUP IN GUIDA D’ONDA PER MISURE RF
Strumento di Misura:
Analizzatore di Rete Vettoriale (VNA)
Setup di misura (in corso…)
Caratteristiche essenziali dielettrico:
Forma di parallelepipedo (quasi) perfetto (se esperimento in guida rettangolare)
Deve riempire perfettamente l’interno della guida
Dielettrico da misurare
Guida d’onda parte inferiore
Guida d’onda parte superiore
….per un liquido potrebbe essere un problema…..

## Slide 16: CARATTERIZZAZIONE DIELETTRICA IMPORTANZA IN RADIOASTRONOMIA: FINESTRE DA VUOTO
Ricevitore criogenico:
Le finestre da vuoto consentono di mantenere il ricevitore operativo alle temperature criogeniche di funzionamento permettendo al segnale RF di passare
Le finestre sono strutture complesse multistrato per garantire trasparenza RF e rigidezza meccanica
Analisi e Risultati
Curve di caratterizzazione dielettrica

## Slide 17: CARATTERIZZAZIONE DIELETTRICA ACCURATEZZA CARATTERIZZAZIONE DIELETTRICA: ESEMPI

## Slide 18: CARATTERIZZAZIONE DIELETTRICA COSA CI ASPETTIAMO DAI TEST COVID: VALORI TIPICI
Debye: Modello di permittività complessa dell’acqua (pura) a 25°C nell’intero spettro delle microonde.
In evidenza: banda [26-40 GHz] utilizzata per le misure
Risultati di misura con software sviluppato per la caratterizzazione dielettrica

## Slide 19: UNO SGUARDO AL TEST NEL VISIBILE..
Sviluppo
opto-meccanico
di
strumenti
Sistemi di controllo
e elettronica
Analisi Dati
Da GRANDI SCALE ...a PICCOLE SCALE
Sistemi di rivelazione
grazie
all’esperienza ottenuta in...

## Slide 20
Sir J.F.W Herschel

## Slide 21: PRINCIPI BASE
Caratteristico spettro di emissione
Stock Shift: λem – λabs >0
Coeff. di estinzione molare:
quantità di luce assorbita ad una certa lung. d'onda
Quantum Yield: N fotoni emessi/N fotoni assorbiti
Lifetime: tempo medio di vita per una molecola
nello stato eccitato

## Slide 22: ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO

## Slide 23: METODO TECNICO

## Slide 24: PRELIMINARY TEST

## Slide 25
Thanks for the attention
Notes: Dipartimento Malattie Infettive