## Slide 1: Status of the PRISMA infrastructure
Ing. Matteo Di Carlo
PRISMA DAYS
Teramo Hotel Sporting
Novembre 2025

## Slide 2: Chi sono
Laurea in Ingegneria informatica
Esperto di monitoraggio e controllo (SKA project) e tecnologie 3D (per divulgazione)
In forze all’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo (INAF – OAAB)
Parte del mio tempo è dedicato a PRISMA con l’obiettivo di gestire il monitoraggio e controllo della rete (quindi delle camere) lato server

## Slide 3: Server PRISMA @ Trieste
«VPN»
64Gb
2 AMD EPYC 7281 16-Core Processor
«WORKER»
128GB
2 Intel(R) Xeon(R) Gold 6238R CPU @ 2.20GHz
PRISMA STORAGE
42TB
IA2 STORAGE
55TB
105TB

## Slide 4: Servizi PRISMA @ Trieste
VPN
DNS
Reverse Proxy
Sincronizzazione
Monitoraggio
Logging
Calibrazione
Analisi eventi
Accesso ai dati
Archiviazione
FileBrowser
STORAGE
IA2 STORAGE

## Slide 5: Sincronizzazione
32 containers sempre attivi per capture, detection ed eventi dai nodi PRISMA
3 containers sempre attivi che sincronizzano capture, detection ed eventi dal server FRIPON in Francia e dal mirror italiano presente su IA2 (INAF – OATS)
Basata sugli ultimi n giorni
Possibilità di controllo di anni passati o su specifici intervalli temporali

## Slide 6: Monitoraggio con Prometheus

## Slide 7: Node-expoter
Prometheus exporter for hardware and OS metrics exposed by *NIX kernels, written in Go with pluggable metric collectors.
Servizio installato nei nodi che fornisce dati relative all’hardware ed al sistema operativo
https://github.com/prometheus/node_exporter

## Slide 9: Prisma-exporter
Metriche specifiche per PRISMA
Number of successful captures done of yesterday
Number of expected captures of yesterday
Number of daily captures
Number of monthly detections
Number of daily events
Daily calibration
Montly calibration
Processed event

## Slide 11: Processamento calibrazioni
Tutti i processamenti per calibrazioni ed eventi sono basati su IDL (8.8) e il software realizzato da D. Barghini

## Slide 13: Processamento eventi

## Slide 15: Allarmi

## Slide 16: Logging con Elasticsearch
Real-time distributed search and analytics engine
“Real-time” refers to the ability to search (and sometimes create) data as soon as they are produced
Distributed because its indices are divided into shards with zero or more replicas
the analytics engine which allows the discovery, interpretation, and communication of meaningful patterns in data
Based on Apache Lucene: a free and open-source information retrieval software library
It is developed alongside a data-collection and log-parsing engine called Logstash, and an analytics and visualization platform called Kibana

## Slide 18: Accesso ai dati
Rss eventi: http://prismavpn.oats.inaf.it/prisma_rss/events
Evento singolo: http://prismavpn.oats.inaf.it/prisma_rss/event/<yyyymm>/<yyyymmddThhmmss_UT>; esempi:
- prismavpn.oats.inaf.it/prisma_rss/event/202510/20251002T032242_UT
- prismavpn.oats.inaf.it/prisma_rss/event/202510/20251011T040040_UT
Capture: http://prismavpn.oats.inaf.it/prisma_rss/captures/<camera_code>
- http://prismavpn.oats.inaf.it/prisma_rss/captures/ITLO06
- http://prismavpn.oats.inaf.it/prisma_rss/captures/ITER04

## Slide 19: Accesso ai dati – File browser
New

## Slide 20: Altre considerazioni – Spazio disco
Totale camere === 96 (48 funzionanti)
Dimensione capture mensili circa 10 Gb per camera
Dimensione captures mensili (potenziali) totali 690 GB (es. Settembre 2025 570GB)
Detection singola camera … dipende!
Eventi mensilmente fino ad un massimo di 500 GB (es. Settembre 2025 151GB)
Spazio disco
Totale: 42T
Utilizzato: 35T
Libero: 4,7T
Archiviazione (su IA2) necessaria annualmente per le calibrazioni
Attualmente archiviate tutte le calibrazioni (con relativi risultati di analisi) dal 2016 fino a oggi (19T compressi)
Sui server PRISMA manteniamo i dati a partire da Aprile 2023

## Slide 21: Incidenti ai server
04/11/2025
Ing. Matteo Di Carlo, PRISMA Days 2024, Parco Astronomico La Torre del Sole
21
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Giugno 2024

## Slide 22: Attività 2024-2025
04/11/2025
Ing. Matteo Di Carlo, PRISMA Days 2024, Parco Astronomico La Torre del Sole
22
Novembre 2024
Aggiornamento software IDL
Marzo 2025
Calibrazioni effettuate e ripristino funzionalità giornaliera
2023-2024
Dicembre 2024
Processamento calibrazioni con nuovo software
Gennaio 2025
Archiviazioni dei risultati intermedi (2019- 2021)
Giugno 2025
Tutti i servizi in funzione
Aggiornamenti software
Gennaio 2026
Archiviazione dati 2025 su IA2
Cancellazione dati 2023
Grafana version 11.5.0
ELK 9.0.2
Prometheus v2.54.1
Alert Manager v0.27.0
Cadvisor v0.50.0

## Slide 23: CPU - RAM

## Slide 24: RAM - Containers

## Slide 25: Network

## Slide 26: Disco

## Slide 27: Process calibration container

## Slide 28: Conclusioni e sviluppi futuri
Tutti i servizi sono attivi e aggiornati
(VPN, DNS)
Sincronizzazione
Monitoraggio
Logging
Calibrazioni giornaliere e processamento eventi
Salvataggio dati su storage IA2 INAF TRIESTE

## Slide 29: Conclusioni e sviluppi futuri
Ottimizzazione sincronizzazione
Calibrazione e Analisi eventi «on demand»
Accesso ai dati
  Archivio pubblico
  Pagina eventi
  …

## Slide 30: Ansible
Software libero che consente di automatizzare le procedure di configurazione e gestione sui sistemi unix-like e Windows
Due tipi di server: nodi e macchine controllori
La macchina controllore è quella che orchestra il tutto eseguendo determinati comandi sui nodi connettendovisi attraverso una chiave di accesso SSH.
I Playbook sono dei "libri" dai quali Ansible "legge" le istruzioni da eseguire sui nodi destinatari.
I Playbook possono anche definire dei ruoli, che eseguiranno altri Playbook per completare la configurazione.

## Slide 31: Processamenti totali
Calibrazioni processate:
  2024 (da Ottobre): 134682
  2025: 767074
Eventi processati:
  2024: (da Ottobre) 6670
  2025: 132526