## Slide 1: Croce del Nord: upgrade strutturale, impiantistico e linea focale
Final Meeting
Martedì 30 Giugno – Giovedì 02 Luglio
OAC - Osservatorio Astrofisico di Arcetri
Marco Schiaffino

## Slide 2
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Ramo E/W
Uno dei 2 bracci del Radiotelescopio «Croce del Nord» sito a Medicina.
E’ composto da un’unica struttura cilindrico parabolica.

## Slide 3
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Lunghezza (direzione E/W): 564 metri
Altezza centro rotazione: 13,4 metri
Altezza totale: Oltre 38 metri (dipende dal puntamento)
13,4 metri
564 metri

## Slide 4
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Lunghezza (direzione E/W): 564 metri
Altezza centro rotazione: 13,4 metri
Altezza totale: Oltre 38 metri (dipende dal puntamento)
13,4 metri
~ 38 metri

## Slide 5
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Centine
Elemento
focale
Falcone
Cavalletti
-28,5°
+112,5°

## Slide 6
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
~ 23,5 metri

## Slide 7
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
28,7
564,3
Specchio parabolico:
Composto da fili in acciaio inossidabile da 0,5mm di diametro
25 tappeti da 1 metro con 50 fili (passo 20mm)
10 tappeti da 1 metro con 33 fili (passo 30,3mm)
Totale: 1580 fili lunghi 564,3 metri

## Slide 8
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Per garantire la minore deformazione possibile dello specchio, ogni filo viene tesato con un tiro di 7kg.
Per questo motivo, sia la centine di ammarro che quella di tensione sono dotati di appositi puntoni e di torre di supporto.

## Slide 9
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Altro fattore che potrebbe compromettere la forma dello specchio è la dilatazione termica del filo stesso. (ΔL ≈ 400mm)
Carrello cavalletto principale
Carrello Torre di tensione
Contrappeso
Sistema a carrucola
(6x)
11060 kg
I 1580 fili tesati a 7kg l’uno generano un tiro totale sulla centina di 11060 kg.
Carrello Riduttore
I due carrelli sul cavalletto principale e sulla torre consentano lo spostamento della centina.
Un sistema di carrucole collegato ad un contrappeso mantiene tesati i fili.
Anche il riduttore deve rimanere solidale alla centina, mediante apposito carrello.
Falcone con snodi compensazione

## Slide 10
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 11
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Travi portacorner
Corner
Tappetino di simmetrizzazione
Linea focale

## Slide 12
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
22.791 mm
367,375 mm
2
3
4
5
6
7
8
Somma tra 1 (non esistente) e 2
Somma tra 3 e 4
Somma tra 5 e 6
Somma tra 7 e 8
Somma tra 2 e 3+4
Somma tra 5+6 e 7+8
Somma tra 2+3+4 e 5+6+7+8
Somma tra 2+3+4+5+6+7+8 e
9+10+11+12+13+14+15+16
Linea focale: lunga 22.791 mm, composta da 62 dipoli equidistanziati a 367,375 mm sommati ad albero di natale

## Slide 13
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
1E

## Slide 14: A che punto eravamo a maggio 2025?
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Verifica mediante controlli non distruttivi sulle strutture in acciaio del radiotelescopio;
Rilievo topografico per valutare eventuali disassamenti della struttura;
Verifica delle componenti cinematiche del ramo E/W;
Riparazione delle strutture metalliche e delle fondazioni in calcestruzzo;
Completa verniciatura delle strutture metalliche;
Ripristino dei cinematismi dell’antenna;
Installazione della nuova linea focale e del nuovo sistema ricevente.

## Slide 15
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Verifica mediante controlli non distruttivi sulle strutture in acciaio del radiotelescopio;
Verificate tutte le strutture delle centine, dei cavalletti, e degli attacchi degli stralli e dei falconi, oltre alle torri di ammarro e tensione.
Indagini eseguite:
Ultrasuoni (degli spessori piastre irrigidimento base piloni
e ricerca di difetti su altri elementi quali perni ecc.)
Magnetoscopico (sui nodi più critici)
Visivo (sul 100% della struttura)
Restavano da verificare il trave portacorner, i falconi e alcuni punti inaccessibili delle centine all’attuale puntamento.

## Slide 16
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
5 giugno 2025
Rotazione antenna verso SUD

## Slide 17
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Puntellare l’antenna;
Rimuovere il materiale obsoleto;

## Slide 18
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Puntellare l’antenna;
Rimuovere il materiale obsoleto;
Verificare i punti inaccessibili delle centine nel precedente puntamento;
Svolgere tutti i ripristini necessari, inclusi i carrelli di tensione;

## Slide 19
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Puntellare l’antenna;
Rimuovere il materiale obsoleto;
Verificare i punti inaccessibili delle centine nel precedente puntamento;
Svolgere tutti i ripristini necessari, inclusi i carrelli di tensione;
Ultimare la verniciatura della struttura;
Sostituzione di tutti i cavi in acciaio e ripristino dei tiranti e di plinti di cemento.

## Slide 20
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
In estate era molto caldo e le sterpaglie secche hanno generato alcuni problemi

## Slide 21
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Installazione della nuova linea focale e del nuovo sistema ricevente
A maggio 2025 la nuova linea focale avrebbe dovuto avere le seguenti caratteristiche (progetto e distinta materiali già definiti):
416 antenne Yagi Uda a 10 elementi;
Necessaria una struttura di traslazione delle Yagi a circa 1 metro dal piano del trave portacorner;
Assenza del corner reflector.

## Slide 22
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Installazione della nuova linea focale e del nuovo sistema ricevente
Tra giugno ed inizio luglio si è deciso di:
416 antenne Yagi Uda a 10 elementi;
Sostituire le Yagi a 10 elemento con Yagi a 5 elementi, ed incrementare il numero di antenne da 416 a 480
Necessaria una struttura di traslazione delle Yagi a circa 1 metro dal piano del trave portacorner;
Rimuovere la struttura di traslazione delle Yagi
Assenza del corner reflector.
Installare un nuovo croner reflector modificato
Ciò ha creato alcuni problemi, perché bandi di gara per lo svolgimento delle attività di installazione delle componenti e del cablaggio elettro-ottico dei ricevitori erano già in essere

## Slide 23
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Installazione della nuova linea focale e del nuovo sistema ricevente
Scatola ricevitore
Pressacavo
Flangia fissaggio antenna
Yagi
FE
OTX

## Slide 24
Struttura di supporto
Tubolare di rinforzo / stesura cavi

## Slide 25
Vecchio corner
Nuovo corner

## Slide 26
Allineamento degli elementi
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 27
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 28
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 29
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
β

## Slide 30
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
α

## Slide 31
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Le attività svoltesi tra febbraio e giugno sono state:
Installazione del corner superiore;
Montaggio degli elementi di predisposizione del cablaggio su cavalletti, centine e falconi;
Installazione completa degli elementi della linea focale;
Cablaggio elettro ottico dalla stanza del ricevitore ai singoli ricevitori.
Yagi
Elementi supporto Yagi
Elementi predisposizione cablaggio

## Slide 32
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Dal secco all’umido

## Slide 33
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Ripristino dei cinematismi dell’antenna
A maggio 2025 la situazione era:
Progetto completato
Necessità di rimozione degli alberi di sincronizzazione e di tutti i vecchi elementi della movimentazione;

## Slide 34
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Ripristino dei cinematismi dell’antenna
A maggio 2025 la situazione era:
Progetto completato
Necessità di rimozione degli alberi di sincronizzazione e di tutti i vecchi elementi della movimentazione;
Sostituzione delle catene di movimentazione;

## Slide 35
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Ripristino dei cinematismi dell’antenna
A maggio 2025 la situazione era:
Progetto completato
Necessità di rimozione degli alberi di sincronizzazione e di tutti i vecchi elementi della movimentazione;
Sostituzione delle catene di movimentazione;
Installazione di Encoders, freni e motori.

## Slide 36
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca

## Slide 37
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Progetto
15/06/2025
30/07/2025
15/02/2026
15/06/2026
Burocrazia
Attività
Ultimo mio anno del PNRR NG-Croce

## Slide 38
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Ultimo mio anno del PNRR NG-Croce
Burocrazia
Capitolati tecnici
Determine di affidamento
Manifestazione di interesse
Determina a contrarre
Contatti con le ditte
Problemi delle ditte
Contratto
Controlli
Avvisi di pubblicazione
CAM
DNSH
Stato di famiglia
Gender Equality
Disciplinare
Congruità della manodopera
Verifiche del titolare effettivo
Obblighi di trasparenza
Transizione digitale
Malfunzionamenti
BDNCP
Apertura di ticket
di assistenza
Chart: 
 | 45 | 195 | 120

## Slide 39
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Ordine progettista
Progetto
Esempio sequenza attività ripristini strutturali
Ordine per verifiche strutturali
Attività di verifiche
Ordine interventi di ripristino
Attività di ripristino
Poco tempo a disposizione
Il tempo utile per le attività si riduce notevolmente
Non tutti i periodi dell’anno sono idonei per le attività in esterno

## Slide 40
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Ordine progettista
Progetto
Esempio sequenza attività ripristini strutturali
Ordine per verifiche strutturali
Attività di verifiche
Ordine interventi di ripristino
Attività di ripristino
Poco tempo a disposizione
Il tempo utile per le attività si riduce notevolmente
Non tutti i periodi dell’anno sono idonei per le attività in esterno
Di conseguenza, ci siamo trovati a lavorare in costante stato di emergenza. Questo ha minimizzato i tempi di reazione di fronte a criticità rilevanti e, soprattutto, ci ha privati di strumenti efficaci per gestire le inadempienze o le carenze delle ditte.
Risultato: Maggiore tolleranza, maggiore difficoltà ad ottenere la qualità necessaria.

## Slide 41
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Missione 4 • Istruzione e Ricerca
Next Generation – Croce del Nord
IR0000026
Intervento finanziato nell’ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
M4C2
Missione 4 - Istruzione e Ricerca Componente 2 - Dalla Ricerca alla Impresa
Linea di Investimento 3.1 - Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca
CUP C53C22000880006
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE